Группа компаний «Капитал Урал»

Производственное объединение «Бетон Урал»

ООО «Торговая компания «Соната»

ООО «УралОптОрг»

http://betonural.narod.ru

Установка ПБС-180АТ – турбулентный пенобетоносмеситель с автоматизированным* процессом приготовления смеси. Предназначен для изготовления пеноблоков в стационарных условиях, а также приготовления пенобетона на строительной площадке: заливка стен, полов, крыш.

Производительность – до 2 м3/час.

Ёмкость смесительного бака  - 180л.

Давление воздуха – 1,8МПа (150л/мин).

Толщина стенки бака - 8 мм(!).

Тип привода – ременной.

Сеть  -  трёхфазная 380В,  50 Гц.

Потребляемая мощность – 5,5 кВт.

Габаритные размеры – 1000х750х1600 (180кг).

Пеногенератор НЕ требуется.

Комплект поставки:

-пенобетоносмеситель - 1шт.

-шланг напорный д50,10м.-1шт.

-технический паспорт.

-технический регламент производства

пенобетона

* Цены указаны за наличный расчет, безнал – плюс 5%. Все установки могут оснащаться или не оснащаться автоматикой по желанию покупателя. Так же по выбору клиента установка может быть оснащена фланцевым затвором или шаровым краном. Оборудование можно удешевить за счет смены технических характеристик или надежности.

1- бак смесителя; 2 - электродвигатель; 3 - воздуховод; 4 - манометр; 5 – кран для выхода пенобетона; 6 - пульт управления; 7 - основание; 8 – крышка-клапан; 9 – рукоятка.

Цена в зависимости от комплектации (нал) – 65-85 тыс. руб. Дилерам при покупке от 3х штук:  55-65 тыс. руб.

ПБС-250АТ автоматическая установка – турбулентный смеситель – производительность до 3 м3/час; 7,5кВт,  габаритные размеры – 1000х750х1600 (200кг)

Цена в зависимости от комплектации (нал) – 85-100 тыс. руб. Дилерам при покупке от 3х штук:  65-80 тыс. руб.

ПБС-500АТ автоматическая установка – турбулентный смеситель -  производительность до 5 м3/час; 11,0кВт, размеры – 1300х800х1600 (300кг)

Цена в зависимости от комплектации – 100-115 тыс. руб. Дилерам при покупке от 3х штук:  70-90 тыс. руб.

СУ-700 смеситель универсальный – позволяет производить как пенобетон (с пеногенератором в отличие от ПБС), так и полистиролбетон и другие строительные смеси. Производительность – до 6 м3/час полистиролбетона, до 4 м3/час пенобетона, размеры 2750х1000х1400 (600кг).

Цена в зависимости от комплектации (с пеногенератором или без) – 210-250 тыс. руб. Дилерам при покупке от 3х штук:  180-210 тыс. руб.

Форма металлическая

Размер ячейки  -  588х300х188, перегородочный (588х300х100). Количество ячеек  -  24шт. Масса  -  220кг (для обычного блока). Габариты 1250х2500х300 мм. Форма выполнена без использования резьбовых соединений, что существенно облегчает процесс сборки-разборки. Изготавливаются формы на высокоточном лазерном оборудовании, что обеспечивает низкую погрешность в размерах  -  + 0,5мм. Все формы укомплектованы замками. Основание в комплект не входит.

Цена зависит от плавающей рыночной стоимости сырья – 12000-13000 руб/шт (безнал-плюс 5%).

Продолжение на следующей странице >>>

Фанера ламинированная

Размер – 9 (18)х1250х2500мм.

Фанера используется в качестве основания под формы. Сочетает в себе прочность, износостойкость и лёгкость, что даёт удобство в использовании и долговечность, в сравнении с другими материалами.

Цена зависит от плавающей рыночной стоимости сырья – 1500-1800  руб/лист

Пенообразователь ПБ-2000

Тара – металлическая бочка 200 литров.

Пенообразователь поставляется и используется в концентрированном виде. Расход пенообразователя зависит от плотности получаемого пенобетона и используемых компонентов (от 0,4л/куб).

Ориентировочная цена на 2010 год – 13000-13500  руб/бочка

Комплексная добавка для пенобетона «Феникс»

Тара – мешок. Фасовка – 25 кг.

Использование добавки позволяет получить увеличение прочности пенобетона. Возможно снижение расхода цемента на 10-20%.

Ориентировочная цена на 2010 год – 1600  руб/мешок (не менее 2х мешков)

Фиброволокно  (фибра)

Тара – мешок. Фасовка – 10 кг.

Тончайшее синтетическое волокно быстро и равномерно распределяется по всему объему пенобетона, создает объемно-пространственное армирование, препятствует образованию и развитию внутренних дефектов пенобетона, уменьшает количество сколов граней блоков и увеличивает прочность до 25% (расход 0,1 - 0,3кг на 1м3).

Ориентировочная цена на 2010 год – 2500  руб/мешок (нал, безнал – плюс 5%)

Блоки из пенобетона ГОСТ 21520-89 (цена договорная)

Пенобетон: – разновидность ячеистого бетона, обладает конструкционно – теплоизоляционными свойствами.

Назначение: для кладки наружных, внутренних стен и перегородок зданий.

Структура: мелкие замкнутые поры определяют высокие эксплуатационные показатели пенобетона: тепло и шумозащитные свойства; пожаростойкость; долговечность; хорошую обрабатываемость и экологическую безопасность.

Состав:  портландцемент ПЦ400Д20 или ПЦ500Д0, песок, вода, пенообразователь; пластификатор и фиброволокно по желанию. Все материалы для изготовления блоков соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам по ГОСТу 25485

Вид твердения: неавтоклавный.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА:

Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии:				D400-800

Класс (марка) бетона по прочности на сжатие, не менее:				В2-(М30)

Марка бетона по морозостойкости, не менее:						F50

Коэффициент теплопроводности:								0,13 Ватт/м

Усадка при высыхании, не более:								0,7 мм/м

Вес одного блока:										13-27 кг

По желанию покупателя возможна разработка и налаживание выпуска пенобетонных блоков с другими техническими характеристиками.

Пенобетонные блоки с размерами 588*300*188 выпускаются серийно, транспортируются в поддонах по 32-40 шт  или без поддонов.

Блоки других размеров изготавливаются по индивидуальному заказу.

Отгрузка осуществляется на автотранспорт покупателя со склада.

Расчет рентабельности производства пеноблоков

на примере действующего предприятия по адресу

г. Екатеринбург, пос. Кольцово, проезд Горнистов, 10.

Оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. | Сумма |
| --- | --- | --- |
| ПБС-180Ат | 1 | 85 000 руб. |
| Форма высокоточная 588х188х300(24 ячейки, сталь 4 мм) | 25 | 250 000 руб. |
| Компрессор 400л/мин 380в. | 1 | 23 000 руб.* |
| Итого: |  | 358 000 руб.** |

* - куплен импортный компрессор класса «средний +», в целях экономии эту статью расходов можно сократить (купить компрессор российского пр-ва или б/у).

** - о скидках и проводимых акциях спрашивайте по телефонам, указанным на нашем сайте и в прайсе.

Материалы для производства из расчета расход на 1м3 пенобетонных блоков:

| Наименование | Цена | Расход на 1м3 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Цемент ПЦ400Д20 | 3000 руб./т | 300 кг | 900 руб. |
| Отсев | 255 руб./т | 210 кг | 53.55 руб. |
| Пенообразователь ПБ-2000 | 65 руб./кг | 1 кг*** | 65 руб. |
| Итого: |  |  | 1018.55 руб. |

*** - это максимум, в большинстве случаев расход пенообразователя составляет половину указанного объема (в р-не местоположения предприятия (пос. Кольцово) очень жесткая вода с известняковым осадком).

Прочие расходы на производство пеноблоков из расчета на 1м3.

| Наименование | Цена | Сумма на 1м3 |
| --- | --- | --- |
| Аренда помещения и коммунальные затраты. | 21600 руб./мес. | 45 руб. |
| Фонд заработной платы 3 чел. | 66.6 руб./чел/м3 | 200 руб. |
| Поддоны | 40 руб./шт. | 30 руб. |
| Упаковка (плёнка стрейч) | 180 руб./рулон. | 45 руб. |
| Итого |  | 320 руб. |

Расчет прибыли:

Оборотные средства – 60 000 (20 т  цемента, можно брать меньшими объемами) + 15 000 (машина отсева) + 13 500 (бочка пенообразователя) + 20 000 (аренда, но лучше договоритесь об оплате в конце месяца) =

108 500 руб.

|  | На 1 м3 | Производительность в смену 20 м3 (25 форм по 0.8 м3) | Суммы при производительности в месяц 480 м3 (24 дня) |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальная рыночная стоимость | 1950руб./м3 | 39000 руб. | 936 000 руб. |
| Себестоимость 1м3 | 1338.55 руб./м3 | 26771 руб. | 642 504 руб. |
| Итого прибыль в месяц | 611.45 руб./м3 | 12229 руб. | 293 496 руб.*** |

*** - в самом начале работы рекомендуется выделять 5 000 – 10 000 руб./мес. на непредвиденные мелкие расходы, по вхождению бизнеса в стандартную монотонную работу эта сумма варьируется в пределах 500 – 3000 руб.

Таким образом, при постоянном обороте менее 110 000 рублей Вы ежемесячно получаете более 290 000 рублей чистой выручки. Вложения в оборудование в сумме 358 000 рублей окупаются в течение 5ти, максимум – 6 недель стабильной работы.

Комплексная добавка для пенобетона

«Феникс»

Изготовлено:  ООО «ИНТЕР-ХИМ», г. Подольск Московской области, ул. Зенитчиков, 5

Официальный дистрибьютор: ПО «Бетон Урал», г. Екатеринбург.

Произведено 		                                               			         по ТУ  5767-032-00280488-05

Сертификат соответствия                              				 № РОСС RU.СЛ10.Н00120

Основные показатели:

1. Внешний вид                                	                                                      			           порошок

2. Цвет                                   	                                                                  		      светло-коричневый

3. Увеличение прочности пенобетона на сжатие          	                      		    не менее чем на 35%

из равноподвижной смеси в возрасте 24 часа,                	                     	         по сравнению с эталоном

при температуре твердения 20+50С

4. Упаковка                                                                         	          полипропиленовый мешок 20 или 25 кг.

Добавка соответствует требованиям, предъявляемым к суперпластификаторам и ускорителям твердения согласно ГОСТу 24211-03.

В пенобетонный раствор рекомендуется вводить добавку в количестве 0,1% от массы цемента. При введении добавки увеличивается подвижность пенобетонной смеси с одновременным увеличением прочности.

При снижении расхода воды на 20%, в равноподвижных пенобетонных смесях увеличение прочности  в первые трое суток нормального твердения достигает до 40%, а  в возрасте 28 суток прирост прочности составляет до 20% от марочной. В пенобетонных смесях при применении добавки возможно снижение расхода цемента на 10-20%.

Примерный расход компонентов для приготовления пенобетона D600 с добавкой и без неё:

| Компоненты | Без добавки | С добавкой |
| --- | --- | --- |
| Цемент, кг | 375 | 315 |
| Песок, кг | 168 | 210 |
| Вода, л | 240 | 210 |
| ПБ-2000, л | 0,7 | 0,7 |
| Добавка «Феникс», кг | 0 | 0,3 |

Рекомендуется применять в качестве 35% водного раствора. Растворение следует производить при перемешивании до получения однородного продукта, при температуре воды 30-900С, за сутки до использования.

Подробнее о нашей продукции Вам расскажут менеджеры компании.

http://betonural.narod.ru